# 微波消解系统前处理工作站使用注意事项

1.  操作人员需认真阅读本仪器的安全说明。

2.  本仪器需独立连接于接地良好的电源插座上。

3.  该仪器不需要放置通风橱内，但排气管应与仪器底部连接，并向合适的地方排放气体，当仪器运行期间，需盖好前盖板以保证废气的彻底清除。

4. 消解罐，使用时必须按照要求进行，否则会缩短消解罐的使用寿命，甚至损坏消解罐。

5. 消解罐内部涂有保护层，注意在清洗的时候不要利用铁丝或硬毛刷，否则会破坏内部保护层，从而造成消解结果的不准确。

6.  反应腔的保护： 当断电时，含酸样品不应该放置在反应腔内，不然酸气留在系统不同的组成部分上，会缩短仪器的使用寿命。一旦样品放在加热块上，应一直关闭反应腔的门。将门关闭可使腐蚀性气体经过通风器被排出。

7. 在仪器操作过程中，如遇技术问题应及时与供应商联系，未经允许任何人不得擅自调试或维修本仪器。