### 氨基酸分析仪样品处理方法

1.水解氨基酸：

1.1固体：称取一定量的样品（小于0.5克）于消解罐中，加入6N的盐酸5毫升，放入微波消解仪中进行消解，条件为：爬升时间15分钟，温度160度，功率600W,消解时间40分钟。消解完后过滤，用6N盐酸定容5毫升，离心3000转/分,20分钟，取适量上清过0.22微米针筒式滤器，用0.02N盐酸做一定的稀释于氨基酸样品瓶中（不能少于1毫升），上机检测。

1.2液体：用0.02N盐酸将样品稀释3倍或更低（视样品中氨基酸浓度而定），过0.22微米滤膜，备用。

2.游离氨基酸：用5%磺基水杨酸，按1:3的比例与样品混合离心去蛋白（2万转/分，15分钟），取上清过过0.22微米滤膜，备用