### CO2超临界注意事项

1． 室温必须要在18度以上，气动泵后面不要放置杂物，以免影响系统的安全保护装置发挥作用。

2． 系统中有两个放气阀门，如果在实验过程中遇到一些异常情况，可以打开这个阀门，释放掉系统内的气体。

3． 在实验最后收集的时候，因为要排出CO2, 所以希望能够通风。

4． 尽量在CO2钢瓶下配备一个地秤，随时掌握CO2的剩余量。

5． 空气压缩机由于在工作中可能会产生噪音和震动，建议将其放置在不影响操作人员工作的地方为好。

6.  如果使用500ml以上的萃取釜，拧紧后需回退1/16到1/8圈，每次做完后要把密封圈推回靠样品的位置。